南宁市第四人民医院

竞争性谈判文件

(正稿)

采购编号：20201023

项目名称：南宁市第四人民医院医疗设备采购

采购机构（公章）：南宁市第四人民医院

联系人：彭认平

联系电话：18077103198

谈判文件开始发布时间：2020年10月23日

## 南宁市第四人民医院医疗设备竞争性谈判公告

我院拟采购以下医疗设备，现邀请符合资格条件的供应商参与院内竞争性谈判采购活动。

一、项目名称：医疗设备采购

二、采购编号：20201023

三、采购设备名称、数量及预算：

| 序号 | 品名 | 数量（台/套） | 预算价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可转运抢救床 | 1 | 8000 |
| 2 | 洗胃机 | 1 | 7500 |
| 3 | 注射泵 | 1 | 7200 |
| 4 | 输液泵（双通道） | 1 | 6000 |
| 5 | 台式X线阅片机 | 3 | 2000 |
| 6 | 手术无影灯 | 1 | 5000 |
| 7 | 负压吸引器 | 2 | 5000 |
| 8 | 病床 | 2 | 5000 |
| 9 | 氧气筒 | 2 | 2000 |
| 10 | 移动紫外线车 | 5 | 5000 |
| 11 | 消毒喷雾器 | 5 | 5000 |
| 12 | 蛇皮灯 | 2 | 2000 |
| 13 | 便携式氧气瓶 | 5 | 4000 |
| 14 | 治疗车 | 3 | 2100 |
| 15 | 病例车 | 3 | 1500 |
| 16 | 约束床 | 1 | 4500 |
| 17 | 诊疗床 | 1 | 4500 |
| 18 | 超声波身高体重测量仪 | 1 | 2000 |
| 19 | 视力表 | 1 | 1500 |
| 20 | 电子血压计HEM-1000 | 1 | 1500 |
| 21 | 铅衣架 | 1 | 1500 |
| 22 | 抢救车 | 2 | 6600 |
| 23 | 空气消毒机 | 1 | 5000 |
| 24 | 移液加样器 | 5 | 9000 |
| 25 | 红外理疗仪 | 1 | 500 |
| 26 | 血压计 | 5 | 1925 |
| 27 | 体重计 | 1 | 500 |
| 28 | 听诊器 | 12 | 2400 |
| 29 | 人工呼吸气囊 | 2 | 1000 |
| 30 | 担架车 | 1 | 1000 |
| 31 | 电子血压计 | 3 | 3000 |
| 32 | 配药车 | 3 | 2100 |
| 33 | 平车 | 2 | 4000 |
| 34 | 轮椅 | 3 | 1800 |
| 35 | 防护服、防护帽、防护裙、防护方巾、防护围脖、防护眼镜 | 2 | 18000 |
| 合计 | 86 | 139625 |

具体内容详见竞争性谈判采购文件

四、供应商资质要求：

1.国内注册(指按国家有关规定要求注册的）,符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，生产或经营本次服务采购项目，具备法人资格的供应商；

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

3.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动；

4.供应商特定资格条件：

供应商如为制造商须具有《医疗器械生产许可证》，如为代理商须具有《医疗器械经营许可证》；报价产品如涉及医疗器械注册证的须提供医疗器械注册证；报价产品如涉及其他国家强制规定资质须提供相关资质。

五、报名须提交的资料

1、法人提交法定代表人资格证明书复印件或者法定代表人授权委托书原件并附法定代表人身份证明复印件；

2、法人提交企业法人营业执照副本（具有相关营业范围）、组织机构代码证副本复印件；

３、行业主管部门颁发的有效医疗器械经营（生产）许可证或医疗器械注册证复复印件；

４、资格证明材料承诺函（见附件）

５、所有复印件必须加盖单位公章，以上资质开标时提供原件备查。

六、竞争性谈判响应文件的构成

谈判供应商编写的竞争性谈判响应文件应包括下列内容（谈判供应商必须按下列顺序自编目录及页码装订成册，否则文件失散引起的后果自负）；

（1）竞争性谈判响应文件目录；

（2）谈判报价表；

（3）技术规格偏离表；

（4）售后服务承诺书；

（5）谈判供应商资格证明文件（按本公告七条提供）；

（6）谈判供应商认为有必要提供的其他有关材料（如客户名单、产品使用说明书等）。

七、谈判供应商资格证明文件：

下述资格审查证件材料中如提供的材料不完备或无效或未按规定加盖公章的，将视为资格审查不合格，不进入详评（属复印件的必须加盖单位公章）：

（1）谈判供应商有效的“营业执照”副本复印件，经营范围具有从事本次货物的资格（加盖单位公章，必须提供）；

（2）有效的中华人民共和国组织机构代码证、税务登记证副本复印件（如为法人企业时必须提交，经营部、个体户或已办理社会统一信用代码的营业执照的则不需提供，加盖单位公章，必须提供）；

（3）医疗器械经营或销售许可证；（加盖单位公章，必须提供）

（4）法定代表人（负责人）身份证复印件〔如法定代表人（负责人）参加开标，须提供本人身份证原件〕；

（5）法定代表人（负责人）授权委托书原件和委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供，开标时原件核查）；

（6）谈判供应商认为有必要提供的其他有关材料。

八、成交候选供应商

1、我院谈判小组将从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价或评分的方式由低到高的顺序提出3名成交候选人。

2、排名第一的谈判供应商为成交供应商。

3、排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，谈判小组可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。

4、第二成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，谈判小组确定排名第三的成交候选人为成交供应商。

九、报名时间

1、报名和提交响应（投标）文件截止时间为2020年10月25日17时30分（北京时间），竞争性谈判响应文件：一份正本，四份副本，共五份。地点：南宁市第四人民医院医学装备管理科办公室。逾期送达的，不予受理。

2、谈判文件获取方式：从南宁市第四人民医院医学装备管理科索取。

十、谈判的时间和地点

1、谈判时间为另行通知

2、谈判地点：南宁市第四人民医院

十一、联系方式

联系人：彭老师

电 话：18077103198

地　址：南宁市第四人民医院医学装备科

日期：2020年10月23日

附件：

资格证明材料承诺函

我们                 （供应商名称）已认真阅读《中华人民共和国政府采购法》及《竞争性谈判公告》[                        （项目名称），采购编号：            ]相关内容，知悉供应商参加采购活动应当具备的条件。此次按《竞争性谈判公告》要求提交的供应商资格证明材料，已经认真核对和检查，全部内容真实、合法、准确和完整，我们对此负责，并愿承担由此引起的法律责任。

一、我方在此声明：

（一）我方与采购人不存在隶属关系或者其他利害关系。

（二）我方与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人。

（三）我方未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。

二、我方承诺：

（一）我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。

（二）我方在经营活动中没有存在下列重大违法记录：

1、受到刑事处罚；

2、受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚。

供应商名称（盖单位章）：

法定代表人（签名）：

日    期：              年   月   日

# 货物需求一览表

说明：

1、本货物需求一览表中所列的品牌、型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌、型号替代，但替代的品牌、型号在实质性要求和条件上要相当于或优于参考品牌、型号。

2、凡在“技术参数要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应按第五章“投标文件格式”规定的格式在“投标产品技术资料表”中将其参数详细列明。

3、本货物需求一览表中标注★号的内容为实质性要求和条件。

4、本货物需求一览表中内容如与第六章“合同条款及格式”相关条款不一致的，以本表为准。

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 型号规格、技术性能参数及其它要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可转运抢救床 | 1 | 1. 床面靠背部分可折起角度0～60°±5°； 2. 车体高低调整范围：535-835（mm） 3. 床面尺寸：1920*640（mm） 4. 床体配带氧气瓶架及锁紧开关； 5. 抢救车采用国际先进的中控刹车系统，稳定可靠。配导向轮装置 |
| 2 | 洗胃机 | 1 | 自动压力反馈控制系统。 2、强力换向防堵结构。 压力液量双安全保护。 进出胃液量平衡控制功能。 5、进出胃液路分离控制结构。（由内部完全独立的进出胃液路、外部独立进出胃插口和一次性使用连接管组成的进出胃分离控制结构。） 进出胃动态模拟压力显示。 7、无油膜式泵。 8、洗胃压力：47kPa-55kPa 9、出胃液量：≤450ml/次 10、进胃液量：≤350ml/次 11、液量平衡：≤250ml/次 12、噪声：≤65dB(A) 13、输入功率：≤80VA 14电源：AC2、20V±22V 50Hz±1Hz |
| 3 | 注射泵 | 1 | 1、简易时量推注模式：只须设定注药时间和注药量，机器自动执行注射任务。） 2、间断给药功能（特别适用于临床长期间歇性给药如长期镇痛）。 3、诱导维持功能（可编程诱导给药和维持给药）。 4、整机外观小巧大方。 5、具有速度异常（快、慢）功能，推座异常报警功能。防止注射过程中出现过流、欠流。 6、广泛适用于所有静脉给药场合： 7、多种静脉给药模式：恒速注射模式、时量推注模式、诱导维持模式、间断给药模式。 8、独有的旋钮设计，使参数设置更加方便快捷。 9、数据保持功能：自动记忆前次注射设置信息。可通过USB口实时导出用药信息及注射记录 |
| 4 | 输液泵 | 1 | 泵送方式：指状蠕动式/ 输液器规格：标准PVC输液器， 六档位设计。 4、输液速度：1-1100ml/h 5、输液精度误差：±5%（普通输液器），±3%（优质输液器），输液量精度误差可调。 6、泵内独有恒温装置，确保低温环境和使用弹性差的输液器的情况下，输液精度达到±3%。 7、输液量预置：1-9999ml |
| 5 | 台式X线阅片机 | 3 | 双联LED 坐挂双用 亮度可调节 4、尺寸80*51*6.5cm |
| 6 | 手术无影灯 | 1 | 1、5孔冷光源 2、无频闪、光照亮度均匀 3、寿命可达3500h 4、配有万向轮 |
| 7 | 负压吸引器 | 2 | 电机功率：120VA 抽气速率＞20L/min 极限负压值＞0.09Mpa 负压调节范围0.02Mpa至极限负压值 噪音＜60dB |
| 8 | 病床 | 2 | 整床尺寸:2150（±10mm）×900（±10mm）×500mm（±10mm），床面宽:840mm（±10mm） 稳固结构：床体稳固扎实；床框、底座加厚用材，采用30×60×1.5mm矩型钢管，床体静态最大载重400kg，床体动态最大载重250kg；背部床板增加矩形钢管加固，采用三角变量自延位结构，有效转移床板承重，最大限度减少螺管系统受力，有效延长螺管系统及病床使用寿命折 叠式护栏：总长≥1400折叠护栏的管材采用优质铝合金材料，6支铝合金支柱，不使用时可收缩，具有强度高操作方便，并带防夹手功能，护栏上可放置移动餐桌板。 五寸双面脚轮，脚轮骨架采用航空铝材一次压铸成型，质地坚硬且轻盈；双边抓地，稳固牢靠；内置全封闭自润滑轴承，防水、防异物卷入，永不生锈；轮面采用TPR耐磨材料，专业品质，静音耐磨； 5、床体四周配四个输液架插座，钢管整体成型，无破裂之忧；床体两侧配四个可移动引流袋挂钩，多体位输液引流；床体两侧与床尾共设置三个床垫防滑筋，防止床垫在床板升降时前后左右滑动； 6、ABS床头豪华双摇床 |
| 9 | 氧气筒 | 2 | 1、40L、49公斤、壁厚5.7、高1.5米 2、钢结构氧气表接口、配氧气表及推车 |
| 10 | 移动紫外线车 | 5 | 安全类型：I类B型 2、电 源：～220V±10% 50HZ 输入功率：2*30W 4、灯臂调节角度：0°－180° 单支灯管紫外线强度：≥90uw/cm2(一米距离处测量）紫外线波长：253.7nm 带轮、配灯管 |
| 11 | 消毒喷雾器 | 5 | 内置16A锂电池，充电一次，可喷洒10亩 喷洒面积大，喷雾雾化3-6米 效率高，每分钟可达5-6升 4、20升水桶 |
| 12 | 蛇皮灯 | 2 | 优质不锈钢 升降范围130mm-150mm 环境温度0-40度 带万向轮、带拉手 |
| 13 | 便携式氧气瓶 | 5 | 1、4L 2、高强度PVC手提箱，双开门设计 内配流量计 配有高精度压力表 |
| 14 | 治疗车 | 3 | 尺寸：660*440*860 优质不锈钢 带抽屉 4、配豪华静音轮 |
| 15 | 病例车 | 3 | 规格820*390*880mm 1、主体采用优质的ABS材料，车体轻巧，移动灵活。 2、两排共60格，带数字标签，两侧挡板可锁闭，防止病历丢失。 3、顶部配有两个ABS抽屉。 4、豪华静音脚轮，其中两只带刹车，可在任意状态下使用刹车功能，坚固耐用，可在平整地面上任意推动，转向； |
| 16 | 约束床 | 1 | 1、规格：2000x900x520mm1、 床头床尾采用Φ38mm，δ1.2mm不锈钢钢管经切割，折弯，高频焊接加工而成；2、 床腿包有塑胶脚套，防止移动产生噪音。床框采用40*80mm,δ1.2mm矩形不锈钢钢管，床面采用20*40mm，δ1.2mm矩形不锈钢钢管，经切割，焊接，打磨而成。 3、 床体床面采用1.0mm不锈钢钢板折弯成条型，平均分布，便于透气、结构合理、坚固耐用。 |
| 17 | 诊疗床 | 1 | 规格：1900x650x650mm床框采用优质不锈钢（50*25*1.2）方管焊接而成，床框焊接有多条（25*13*1.0）方管。 床脚采用优质不锈钢方管（50*50*1.2）方管焊接而成，床脚套有防滑脚套，两脚之间装有（25*25*1.0）方管加固拉杆。 床面采用10厘米木板，高弹海绵，高档人造革加工而成。 特点:整体轻便、舒适、耐磨防腐，经久耐用，牢固可靠，外型美观。 |
| 18 | 超声波身高体重测量仪 | 1 | 自动测量身高、体重、BMI体格指数、体型（偏瘦、正常、偏胖、肥胖）这四项测量结果都可以自动显示机器LED显示屏上，自动语音播报 |
| 19 | 视力表 | 1 | 1、规格：260*590mm 2、LED发光体、亮度高、无反光 3、可挂可摆放 4、2.5米测试距离 |
| 20 | 电子血压计HEM-1000 | 1 | 进口机芯、可动式臂筒血压计、大液晶显示屏、全自动智能加压、90组*2人记忆、不规则脉搏提示、平均值血压水平显示、一键紧急停止按钮 |
| 21 | 铅衣架 | 1 | 优质加厚不锈钢材质 配有万向轮 可挂3套防辐射用品 活动衣撑 5、规格500*600*1500mm |
| 22 | 抢救车 | 2 | 规格：625*475*920mm 配2个抽屉，1个对开门 豪华静音轮 主体：主要由铝·钢·ABS工程塑料结构组成；四柱承重； 5、配输液杆 |
| 23 | 空气消毒机 | 1 | 应用场所：适用与普通手术室、产房、血液病区、烧伤病区、保护性隔离病区、重症监护病区；消毒供应中心检查包装灭菌区和无菌物品存放区、重症透析中心；检查室、治疗室、感染性疾病诊室等。 安装方式：壁挂式 外型尺寸：（L×W×H）：1050×360×170（mm3） 消毒方法：等离子体+静电吸附 最大适用体积：100 m3 气雾室细菌的杀灭率均大于99.90%， 人机共存：可在有人状态下进行连续动态消毒。 高、中、低三挡可调风速供用户选择。 8、手动、定时、临时多种工作模式方便用户操作。 |
| 24 | 移液加样器 | 5 | 人体工程学设计 移液器轻巧耐用，长时间使用不疲劳 各项操作用力均降到最低，减少用力 弹性吸嘴设计，保证气密性 5、规格：待选 |
| 25 | 红外理疗仪 | 1 | 进口灯泡、温和理疗 机械定时、一键操作 360°自由调节，满足各角度照射需求 加重防倾底座 5、灯泡寿命达300h |
| 26 | 血压计 | 5 | 1、双刻度显示，读数清晰； 2、结实耐用； 3、试管顶部加有阻汞纸，防止漏出 |
| 27 | 体重计 | 1 | 1、120KG身高体重秤 2、加厚秤盘、稳定、结实耐用 3、高位仪表盘、方便读数 |
| 28 | 听诊器 | 12 | 量血压时、放大脉搏声音 听心血管杂音、辨别心血管疾病 听肺音，判断肺内病变 孕期，听胎儿心音 5、听肠道蠕动声，判断消化功能 |
| 29 | 人工呼吸气囊 | 2 | 1、PVC球囊、面罩、储氧袋、吸氧管等 2、型号：成人、儿童、新生儿待选 |
| 30 | 担架车 | 1 | 铝合金担架（带轮） 2、1870*500*220/940*500*850 |
| 31 | 电子血压计 | 3 | 日本原装机芯 臂式、一键测量 90次记忆、血压偏高偏低警示、不规则脉搏警示 |
| 32 | 配药车 | 3 | 规格：760*480*920mm 1.适用于医护人员对病人急救； 2.主体：主要由铝·钢·ABS工程塑料结构组成；四柱承重； 3.ABS双层底面注塑工艺成型两侧扶手台面，凹陷设计可防止物品滑落，台面配有304材质不锈钢护栏，台面上配透明软玻璃，左侧一个花篮，两只ABS污物桶方便存放垃圾； 4.中控锁，配置有五层抽屉（二小抽，二中抽，一大抽），内置3*3分隔片，可自由分隔，抽屉为ABS材料，可取出； 5.豪华静音脚轮，其中两只带刹车，可在任意状态下使用刹车功能，坚固耐用，可在平整地面上任意推动，转向； |
| 33 | 平车 | 2 | 1、规格：1900X 550 X 760(mm) 2、性能材质：优质201型不锈钢材料厚度1.5mm冲弯焊接而成，两侧面活动护栏。 3、配置输液架，优质人造皮革海棉垫。 4、采用万向脚轮，转动灵活，运转平稳，外型美观大方。 |
| 34 | 轮椅 | 3 | 整体尺寸：90*68*88 折叠尺寸：90*35*71 1、牛津布座面 2、安全带， 3、人体工程学设计， 4、驻立刹车 实心轮胎 |
| 35 | 防护服、防护帽、防护裙、防护方巾、防护围脖、防护眼镜 | 2 | 防护材料：采用进口的现今国际上领先的超轻、超薄、超柔软含铅的复合材料通过多层重叠技术压制而成，高密度，材质均匀，有效衰减、铅分布均匀，能够对弥漫性散射线具有很好的屏蔽，防护性能好 表面材料：人体穿戴不能过敏，表面材料需要双面防水功能，要便于清洗。表面材料结实耐用，不会被轻易划伤划破 铅当量：在120KV管电压下，前身铅当量≥0.5mmPb 结构设计和舒适度：采用多层材料制作，符合人体工程学设计， 可选颜色：能提供多种外观颜色可选，以便满足不同人的喜好 |
| 商 务 条 款 | 一、合同签订期：自成交通知书发出之日起 7 日内 ★二、交货期：自合同签订之日起 15 日内 三、交货地点：南宁市第四人民医院 四、交货方式：现场交货 五、售后服务要求： ★1、售后服务要求 （1）费送货上门，免费安装、调试； （2）货物发生故障时接到通知后2小时内响应，24小时内到达现场维修； （3）定期回访； ⑷提供终身维护； ⑸其余按竞标人承诺进行。 ★2、质保期：不少于1年，质保期内免费维修、更换配件。 ★3、培训：免费培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。 六、其他要求： ★1、竞标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格； （2）运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； （3）必要的保险费用和各项税费； （4）包括施工调试费用 （5）安装所需的附件及材料费用。 （6）到现场验收的费用。 2、付款方式： 本项目无预付款，全部设备到货经装机验收合格后15个工作日内付全部货款的95%，余5%作为质保金，质保期满后15个工作日内付清。 |