南宁市第四人民医院

医疗设备采购项目参数论证会公告（重）

根据医院工作安排，现拟对2022年4月22日医疗设备采购项目参数论证会最终意向参数告示如下：

一、论证结果

| 序号 | 设备名称 | 意向参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全自动血凝分析仪 | 1.检测通道数: 光学凝固法≥16个、发色底物法≥16个、免疫比浊法≥16个 *2.FIB检测: PT衍生FIB法与CLAUSS法可自动转换 3.带自动再检功能的检测速度: PT≥270个/小时；PT/FIB≥540个/小时 4.多波长检测，仪器检测波长≥3个 5.项目特异性的样本本底（HIL）监测功能：提示溶血、黄疸、脂血等干扰物质的浓度，同时启用HIL功能检测不会影响仪器的检测速度，无需额外的反应杯，所以不会给实验室增加额外的成本 6.样本采血量核查功能：提示抗凝剂比例是否合适 7.凝块探测功能：提示样本存在凝块，建议查看样本状态 *8.标配闭盖穿刺的功能：提高生物安全 *9.设置实验项目：≥500个，且250个支持开放,有CFDA注册证的检测项目包括常规凝血项目、液体抗凝血酶、液体抗Xa活性检测、HIT、狼疮抗凝物（2种不同方法学）、游离蛋白s和XIII Ag等 *10.急诊测试：任意位置任意设置，急诊位≥115个，急诊PT出报告时间≤4分钟 11. 报告时间：可实时观察到各项检测的反应进程及完成反应的剩余时间 12.样本位：可同时装载样本数≥115个，具有连续进样功能 13.样本检测：可对已检测的样本任意增减项目，并在原位置上直接复检样本 14.定标：具有手动和自动定标功能，并在检测过程中可随时查询 15.试剂位：≥58个,运行中可随时添加试剂 16.试剂识别系统：仪器内置条码和外置条码阅读器两种方式 17.数据存储：仪器主机可存储≥20000个患者检测结果，可存储≥600000个质控结果,并可刻DVD光盘保存原始数据（包括测试结果及实时监测的凝固曲线） 18.稀释功能：具有自动预稀释，自动重稀释，自动重运行，自动重检测功能 19. 质控：用户可自定义≥4种质控频率的设置并自动运行质控，并有多种Westgard质控规则可选，质控数据以多种形式显示 20.操作设置：实验开始后可以随时删除或者追加检测项目；每份样本可设置30个测试 21.反应杯：≥800个，可随时连续装载 *22.因子平行分析：具有凝血因子平行稀释分析功能，可自动显示平行稀释曲线 23.凝固曲线：凝固曲线和凝固曲线扩展分析能力,同时能够打印凝固曲线 |
| 2 | 特定蛋白分析仪 | ▲1、测试速度：360测试/小时 2、光学系统：多波长双光束技术，超长寿命高功率固态冷光源 3、分析原理：免疫比浊法 4、样品位：120个 5、试剂位：80个带冷藏功能 6、标本种类：尿液、血清（浆）、全血、脑脊液等 ▲7、具备齐全的尿蛋白检测项目，如尿视黄醇结合蛋白、尿纤维蛋白降解产物、尿N-乙酰-β-D-葡萄糖苷酶、尿胱抑素C等 ▲8、可检测尿离子、尿生化，全自动全面检测ACR，尿微量白蛋白、尿肌酐、ACR三个指标一次检出 9、条码扫描：试剂、样品 10、急诊功能：设有急诊位，随时随检 11、清洗功能：自动清洗站，保证结果准确 12、试剂针：自动检测液面、预加热 13、样本针：自动检测液面、垂直碰撞保护、具备凝块检测功能 14、冲洗功能：自动冲洗、冲洗液恒温37度，不打扰反应盘温度。 15、操作系统：中文操作界面、实时检测试剂量、实时显示仪器状态 |

另：重症病床，因论证会最终意向品牌存在参数造假情况，故取消原意向品牌，现对重症病床（8张电动床、3张直立床、预算价47万元）重新召开参数论证会。现邀请有相关资质的公司见到本公告后，携带相关资料前来我院医学装备管理科报名。

二、报名须提交的资料：

1.产品三证[医疗器械生产许可证、注册证（或备案凭证）、营业执照]；供货商资质（医疗器械经营许可证、营业执照等）；

2.法定代表人委托授权书复印件加盖公章；

3.法定代表人及授权人身份证复印件加盖公章；

4.设备清单以及标准参数（7份）

报名时需在资料上留下联系人姓名、联系电话、邮箱等联系方式，未留联系方式的报名无效。

报名及咨询电话：17776229373  陈萧羽

报名时间：2022年5月7日-2022年5月14日

报名地址：南宁市第四人民医院医学装备管理科办公室(8号楼东面板房)

三、参数论证时间：另行通知。

四、参数论证时材料准备：

- 汇报PPT或彩页（不超过5分钟）；

- 报名材料（一式两份），含报价单（一次报价），一次报价不得超过预算价；

- 产品参数和配置清单（必要时）；

- 供应商认为有必要提供的其他有关材料；

- 供应商可报名一项产品，也可报名多项产品。

医学装备管理科

2022年5月11日